## Slide 1: Veleučilište u Velikoj Gorici Održavanje računalnih sustava ODRŽAVANJE RAČUNALA
Nastavnik:
Dr.sc. Mladen Barković prof. v. š., dipl. ing. el.
6. Sustav održavanja

## Slide 2: Održavanje
Modeli održavanja
Korektivno održavanje i metode defektacije elektroničkih uređaja
Pričuvni dijelovi za održavanje
Sustav održavanja
Usavršavanje održavanja računalnih sustava
?

## Slide 3: SUSTAV ODRŽAVANJA Koncepcija – tehnologija - organizacija
Funkcija (Projekt > Elementi > Proizvodnja > Ispitivanje parametara)
Do kada će raditi?
(Pouzdanost)
Kako osigurati efikasan rad (ekonomičnost, spremnost)? Logistička potpora:
- Održavanje - Energija
Pričuvni dijelovi - Oprema i alat
Osoblje - Prostor (radionice)
Instalacije i objekti - Informacije
Prijevoz i čuvanje - Softver za potporu
Kako se održava?
(Pogodnost za održavanje – za servisiranje i popravke)

## Slide 4: Sastavnice sustava održavanja
SUSTAV ODRŽAVANJA
ODRŽAVATELJ (Organizacija održavatelja, raspored u prostoru, razine, resursi za održavanje…)
TEHNIČKI SUSTAVI (UREĐAJI) (funkcionalnost, pouzdanost, pogodnost za održavanje)
KORISNIK
(Organizacija korisnika, zahtjevi za spremnost, eksploatacija, ograničenja…)
KONCEPCIJA ODRŽAVANJA (Temeljne postavke o održavanju)
TEHNOLOGIJA ODRŽAVANJA (Operacije preventivnog i korektivnog održavanja)
ORGANIZACIJA ODRŽAVANJA (Tko, što, kada, gdje obavlja?

## Slide 5: Sadržaj
Sastavnice (obilježja) sustava održavanja
  Koncepcija održavanja
  Tehnologija održavanja
  Organizacija održavanja
Optimizacija sustava održavanja
Upravljanje i kvaliteta procesa održavanja
Zaključak i literatura

## Slide 6: Kvaliteta održavanja - Što korisnik očekuje od održavanja? -
Kvalitetu održavanja  zadovoljstvo korisnika (kupca) čine:
  puna funkcionalnost, sigurnost i pouzdanost u radu,
  zahtijevana operativna spremnost  rijetko i brzo održavanje,
  što manji troškovi održavanja u cijelom životnom vijeku.
Uloga proizvođača je osigurati:
  funkcionalnost i sigurnosti u radu novog proizvoda
  pouzdanost proizvoda i pričuvnih dijelova za održavanje
  pogodnost za preventivno i korektivno održavanje
  vlastitu i dostižnu spremnost proizvoda
  suradnju sa sustavom održavanja proizvoda.

## Slide 7: Sustav održavanja
Sustav održavanja čine njegovi elementi i veze između njih, koje osiguravaju potpuno i ekonomično održavanje tehničkih sustava u cijelom životnom vijeku.
Cilj održavanja je osigurati potrebnu efikasnost (ekonomsku efektivnost) u životnom vijeku kroz:
  osiguranje funkcionalnosti i sigurnosti u radu,
  osiguranje pouzdanosti i operativne spremnosti,
  minimiziranje troškova održavanja.
Proizvođač stvara podloge za održavanje u eksploataciji
Sustav održavanja se optimizira za konkretan proizvod

## Slide 8: Ciljevi sustava održavanja…
Glavni cilj sustava održavanja je …
… postići maksimalnu operativnu spremnosti tehničkih uređaja uz što niže troškove održavanja.
Podciljevi održavanja su:
  spriječiti otkaze (kad je i koliko moguće!)
  otkloniti slaba mjesta u tehničkom sustavu
  inovirati procese održavanje (tehnologija, organizacija)
  produžiti radni vijek tehničkom sustavu
  skratiti vrijeme popravka i servisiranja
  smanjiti troškove materijala, prostora, radne snage, alata i opreme, te pričuvnih dijelova.

## Slide 9: Sustav održavanja
Obilježja (sastavnice, čimbenici) sustava održavanja:
  Koncepcija (politike održavanja, potpunost održavanja)
  Organizacija (procesi, upravljanje procesom: razine održavanja, ovlasti u održavanju, planiranje, nadzor, informacije, ...)
  Tehnologija (za određeni tip ili obitelj tehničkih sustava: operacije održavanja, potrebni resursi: oprema, pričuvni dijelovi, radionički prostor, osoblje, dokumentacija, SW...)
Sva obilježja su međusobno povezana
Spremnost i troškovi održavanja  kvaliteta održavanja
Kvaliteta održavanja  zadovoljstvo korisnika (kupca)

## Slide 10: Sustav održavanja 1. Koncepcija sustava održavanja
Koncepcija sustava održavanja
  Temeljne odluke o pristupu održavanju
  Oslikava zahtjeve korisnika i uvjete rada sustava
  Koncepcija načelno općenito određuje:
    „Filozofiju” održavanja (opće okruženje i uvjeti održavanja)
    Organizaciju korisnika tehničkih sustava i mogući broj razina održavanja
    Druga opredjeljenja ili ograničenja na sustav održavanja (npr. dozvoljena vremena zastoja po razinama i sl.)
    Načelni stavovi o izboru politika održavanja (odnos preventive i korektive, kombinirano, po stanju, pristup osiguranju kvalitete idr.)

## Slide 11: Primjeri „filozofija” održavanja
Zrakoplovstvo:
  Održavanje u bazama (radionicama) na zemlji
  Održavanje nije pokretno
Kopnena vojska:
  Održavanje na više razina od ostalih
  Dio održavanja pokretan i prati postrojbe (tehniku)
  Dio održavanja u stacionarnim objektima
Mornarica:
  Održavanje u bazama na obali
  Dio logistike pokretan i prati flotu

## Slide 12: Primjeri „filozofija” održavanja
Zagrebački električni tramvaj:
  Visoka spremnost velikog broja vozila
  Održavanje zamjenom pričuvnim uređajima
    Potreban broj pričuvnih uređaja
    Ekipe za zamjenu sklopova na terenu
    Popravak sklopova i vraćanje u pričuvu
  Održavanje u vlastitim radionicama:
    Autobusi – garaža Podsused
    Tramvaji – remiza Trešnjevka
    Elektronika – servis u remizi Trešnjevka
      Složenije popravke i SW – (npr. servis King za neke uređaje)

## Slide 13: Izbor politike održavanja
Politika održavanja: Koji dio kako održavati?
Izbor pristupa zavisi od:
  Posljedice otkaza:
    Sigurnosni aspekt – za ljude i opremu
    Troškovni aspekti otkaza (troškovi zastoja i popravka)
  Tehničkih mogućnosti primjene pristupa
    Ograničenja tehničkih (ne)mogućnosti
  Ekonomskih aspekata održavanja i eksploatacije
    Troškovi zastoja opreme, održavanja,
  Propisi
    Zakonski propisi (sigurnost, koncesije), ugovori, i dr.
Pristup određivanju politike održavanja dijelova
Dijagram toka odlučivanja o politici održavanja...
PODSJETIMO SE…
Veza s tehnologijom održavanja
Veza s organizacijom održavanja

## Slide 14
START
Poslje- dice otkaza pri- hvatljive?
Troš- kovi otkaza prih- vatljivi?
Otkaz je predvidljiv?
Održavanje po stanju je moguće?
Održavanje po stanju eko- nomično?
Održavanje po stanju je moguće?
Održavanje po stanju eko- nomično?
Druge posljedice?
Naknadno (korektivno) održavanje
Da
Ne
Ne
Da
Da
Ne
Da
Ne
Da
Ne
Ne
Da
Da
Ne
Da
Ne
Održavanje po stanju je značajno
Preventivno održavanje
Održavanje po stanju je poželjno
Određivanje politike održavanja
PODSJETIMO SE…

## Slide 15: Sustav održavanja 2. Tehnologija održavanja
Tehnologija održavanja tehničkog sustava…
  … opisuje način provođenja postupaka održavanja:
    Kako se i gdje postupak provodi – redoslijed operacija
    Alat, oprema, osoblje i pričuvni dijelovi koje se koristi
    Potrebno aktivno vrijeme postupaka (MTTR, MPT)
    Tehničke podatke i odlučivanje o postupku održavanja
  Specifična (posebna) za svaki tip (ili obitelj) uređaja
  Tehnologija znatno utječe na troškove održavanja, ali i na spremnost (posebice vlastitu i dostižnu)
  Tehnologiju uglavnom određuje proizvođač (upute)

## Slide 16: Sustav održavanja 2. Tehnologija održavanja
Tehnološki programi održavanja – skup operacije koje se provode u jednom slijedu održavanja, a mogu biti:
  preventivni programi ili korektivni programi.
Tehnologija održavanja je skup svih preventivnih i korektivnih operacija održavanja, kojima se određeni tip tehničkog sustava održava učinkovitim u korisnom životnom vijeku.
Potpunost održavanja jednog tipa tehničkog sustava:
POi -- i-ti od N preventivnih tehnoloških programa održavanja za određeni tip tehničkog sustava
KOj -- j-ti od M korektivnih tehnoloških programa održavanja za određeni tip tehničkog sustava

## Slide 17: Sustav održavanja 2. Tehnologija održavanja Programi održavanja
Preventivni tehnološki programi održavanja sadrže:
  Servisiranje (što treba uređajima, definira proizvođač: npr. čišćenja, podešavanja parametara, dorade)
  Kontrolu stanja i praćenje degradacije (ako može i treba?),
  Kontrolu radi uvida u stanje i pouzdanost (propisi!),
  Preventivne zamjene materijala i dijelova (određeno vijekom trajanja – trošenje i/ili degradacija: habanje, starenje, zamor, korozija…!)
Kriteriji za svrstavanje operacija u program:
  Periodičnost izvođenja (Tp) – što se radi u isto vrijeme?
  Dubina zahvata (složenost) - stručna prosudba!

## Slide 18: Sustav održavanja 2. Tehnologija održavanja Programi održavanja
Korektivni tehnološki programi održavanja:
  Uspostava narušene funkcije tehničkog sustava
  Značajno zavise od toga, koji dijelovi se pri popravku zamjenjuju (pričuvni dijelovi)
  Pokrivaju sve moguće otkaze (?) tehničkog sustava
Kriteriji za svrstavanje operacija u program:
  Razlaganja uređaja (struktura) na sastavne dijelove koji se zamjenjuju pri popravci (Što je pričuvni dio?)
  Dubina zahvata (zamjena bez ili s podešavanjem!).

## Slide 19
Tehnološka dokumentacija – upute za provedbu programa održavanja (razne forme, od knjiga do videa)
Tehnologija održavanja tehničkog sustava određuje:
  Sadržaj operacija održavanja i tehnički uvjeti
  Periodičnost izvođenja svake operacije (l ili fp)
  Radna snaga za održavanje (kvalifikacija i broj)
  Trajanje operacije i utrošak radnog vremena
  Oprema (alat, instrumenti, infrastruktura,...)
  Prostorni uvjeti za izvođenje operacije (radionice)
  Mjere zaštite osoblja i opreme pri održavanju.
Sustav održavanja 2. Tehnologija održavanja

## Slide 20
Postupak razvoja tehnologije održavanja tehničkog sustava:
  Dobro poznavati tehnički sustav (funkcija, pogodnost za održavanje, specijalna oprema, pričuvni dijelovi koje nudi proizvođač...)
  Sagledati pokazatelje pouzdanosti tehničkog sustava i dijelova
  Prikupiti dokumentaciju i iskustva iz dosadašnjeg održavanja (?)
  Identificirati propise i ograničenja pri održavanju (koncepcija – zahtjevi korisnika, eksploatacija?)
  Razložiti tehnički sustav na dijelove koji će se zamjenjivati (određeno u visokoj mjeri pogodnošću za održavanje)
  Formirati preventivne tehnološke programe održavanja
  Formirati korektivne tehnološke programe održavanja
  Odrediti sve atribute programa (trajanje, periodičnost ili srednju frekvenciju izvođenja, kvalifikacije, opremu, prostor)
Za tehnički sustav se definiraju samo oni programi, koji osiguravaju potpuno održavanje (moguće i u više inačica!).
Sustav održavanja 2. Tehnologija održavanja Koraci u razvoju tehnologije održavanja

## Slide 21: Sustav održavanja 2. Tehnologija održavanja Tehnološka dokumentacija (upute) za održavanje
Tehnološka dokumentacija za održavanje
  Upute za provedbu programa (operacija) održavanja
  Izrađena za jedan tip (nekad obitelj) tehničkih sustava
  Sistematizirana po tehnološkim programima održavanja
  Sadržaj – opis operacija održavanja (uz sheme i podatke)
  Oblik (forma) - prilagođena korisniku (održavatelju)
    Standardizacija
    Lako i brzo komuniciranje
    Slikovitost (dijagrami, slike, sheme, tablice, video…)
    Tehnički uvjeti (tolerancije, sistematizacija podataka).

## Slide 22: Primjeri video-uputa za održavanje
Zamjena tipkovnice prijenosnika https://www.youtube.com/watch?v=GUzBWFqTKwM
amjena ekrana prijenosnika https://www.youtube.com/watch?v=Pt_Z_wB5LRQ
Rasklapanje prijenosnika https://www.youtube.com/watch?v=r30wnzPRAHg
Servisiranje sustava za hlađenje prijenosnika https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=2J_kXAiwu3Q
Zamjena uz dogradnju procesora prijenosnika i SSD https://www.youtube.com/watch?v=Nb_RSEf-br0
Usporedba metoda nanošenja termalne paste (najbolji način?) https://www.youtube.com/watch?v=LHOBRvXYqEg

## Slide 23: Sustav održavanja 3. Organizacija održavanja
Organizacija sustava održavanja
  Broj razina održavanja
    Jednostavniji uređaji  manje razina održavanja
    Složeni i kompleksni (razne vrste tehnike) sustavi  više razina
  Broj i kapacitet radionica po razinama
    Manji broj  veći kapacitet za iste potrebe održavanja
    Veći broj  veći troškovi objekata, više zaposlenih, slabije iskorištenje…
  Zemljopisni raspored radionica, u odnosu na korisnike
    Povezano s brojem razina i brojem radionica, te udaljenošću od korisnika
  Organizacija održavanja značajno utječe na:
    Troškove održavanja,
    Operativnu spremnost.

## Slide 24: Sustav održavanja 3. Organizacija održavanja
Organizacija sustava održavanja
  Organizacija određuje:
    Strukturu sustava održavanja (linijska, hijerarhijska,...)
    Opću razinu opremljenosti radionica po razinama (uvjeti za rad, alat i oprema, specijalizacija osoblja…)
    Načelnu dubinu zahvata pri održavanju tehničkih sustava (zamjena blokova ili sklopova (komponenti) ili elemenata…)
    Ulogu proizvođača tehničkih sustava u njegovom održavanju (opskrba dijelovima, popravak zamijenjenih dijelova, sigurnosne procedure kod nekih uređaja itd.)
    Sustav opskrbe pričuvnim dijelovima i potrošnim materijalima (neposredna isporuka ili tržišni kanali distribucije)

## Slide 25: Sustav održavanja 3. Organizacija održavanja
Razina održavanja se određuje prema načelima:
  Održavanje “kod korisnika” ili “nije kod korisnika”
  Zemljopisna lokacija i prostor koji pokriva; broj uređaja na održavanju u tom prostoru
  Korisnička ograničenja i zahtjevi (iz koncepcije održavanja)
  Tip radionice prema funkcijama koje obavlja – opremljenost radionice (servisa), „dubini zahvata”
  Kombinacija gornjih pristupa

## Slide 26: Sustav održavanja 3. Organizacija održavanja
Broj razina – varira od 2 do 5:
  Dvije razine: organizacija (tvrtka-korisnik) i proizvođač
  Tri razine: organizacija, srednja razina (servisi), zavod/proizvođač
  Četiri razine: korisnik, organizacija, srednja razina, zavod/proizvođač
  Pet razina: korisnik, organizacija, srednja razina, zavod, proizvođač (za složene sustave, koji traže mnogo održavanja).

## Slide 27: Sustav održavanja 3. Organizacija održavanja - Tri uobičajene razine sustava održavanja -
I. razina: Organizacijska
  Provodi se u organizaciji koja sustav koristi
  Vlastita oprema za održavanje (kod korisnika ili u službi održavanja)
  Neposredni korisnici mogu biti uključeni u održavanje
  Kratko vrijeme za održavanje – agregatni (modularni) princip
  Dubina zahvata: pregledi, opsluživanje, zamjena pojedinih dijelova
  Nekad se ova razina dijeli na kod korisnika i u službi održavanja
II. razina: Srednja razina održavanja (ovlašteni servisi)
  Provodi se u specijaliziranim radionicama (servisima)
  Osoblje specijalizirano za pojedine vrste i tipove sustava
  Složena oprema, pričuvni dijelovi i dokumentacija
III. razina: Zavod ili proizvođač tehničkog sustava
  Najsloženiji popravci i podešavanja, sistematske revizije i remonti, popravak agregata (modula, blokova), verifikacija mjerne opreme …

## Slide 28: Sustav održavanja Koncepcija – Tehnologija – Organizacija
PREVENTIVNE OPERACIJE ODRŽAVANJA
KOREKTIVNE OPERACIJE ODRŽAVANJA
PO-1
PO-2
PO-3
PO-4
…
KO-1
KO-2
KO-3
KO-4
…
RAZINA (Korisnik)
2. RAZINA (Organizacija)
3. RAZINA (Ovlašteni servis)
4. RAZINA (Proizvođač)
UREĐAJI IMAJU POTREBE ZA
ODRŽAVANJEM
TEHNOLOGIJA ODRŽAVANJA (Programi održavanja)
ORGANIZACIJA
ODRŽAVANJA
SW I TEHNIČKA DOKUMENTACIJA
OPSKRBA PRIČUVNIM DIJELOVIMA

## Slide 29: Optimizacija sustava održavanja
Koraci u optimizaciji održavanja:
  Odrediti koncept (postaviti načela) održavanja
  Razviti i/ili primijeniti tehnologiju održavanja
  Optimizirati organizaciju održavanja
Kriterij optimizacije: EFIKASNOST ODRŽAVANJA
U ODRŽAVANJE
SE ULAŽU RESURSI (NOVAC, OSOBLJE, OPREMA, DIJELOVI…)
DOBIVA SE
POUZDAN, SPREMAN
I SIGURAN TEHNIČKI
SUSTAV

## Slide 30: Optimizacija sustava održavanja Pristup definiranju organizacije održavanja - Provodi se za pojedini tip tehničkog sustava -
KONCEPT SUSTAVA ODRŽAVANJA
IZBOR INAČICE ODRŽAVANJA
INAČICE TEHNOLOGIJA ODRŽAVANJA
INAČICE TEHNOLOGIJA ODRŽAVANJA
INAČICE SUSTAVA ODRŽAVANJA
INAČICE TEHNOLOGIJA ODRŽAVANJA
INAČICE TEHNOLOGIJA ODRŽAVANJA
OCJENA INAČICA ODRŽAVANJA
KRITERIJI ZA IZBOR INAČICE ODRŽAVANJA
VIŠEKRITERIJSKE METODE ZA IZBOR INAČICA ODRŽAVANJA
INAČICE TEHNOLOGIJA ODRŽAVANJA
INAČICE TEHNOLOGIJA ODRŽAVANJA
INAČICE TEHNOLOGIJA ODRŽAVANJA
INAČICE TEHNOLOGIJA ODRŽAVANJA
INAČICE TEHNOLOGIJA ODRŽAVANJA
INAČICE ORGANIZACIJE ODRŽAVANJA
???

## Slide 31: Optimizacija održavanja Informacijski sustav održavanja
Svrha: pomoć u upravljanju sustavom održavanja
Integrirani podaci sa svih razina održavanja
Funkcije – prikupljanje i obrada podataka o:
  Otkazima (pouzdanosti) - korisno i za proizvođača uređaja!
  Aktivnim vremenima održavanja po razinama (pogodnost za održavanje) - korisno i za proizvođača uređaja!
  Zastojima u održavanju (operativna spremnost)
  Troškovima održavanja (materijal, rad, prijevoz…)
  Pričuvnim dijelovima (asortiman i količine) - korisno i za proizvođača uređaja!
  Analiza procesa održavanja – suglasnost s projektiranim.

## Slide 32: Upravljanje sustavom održavanja - Upravljanje troškovima održavanja -
Vremena zastoja u održavanju:
  Aktivno vrijeme održavanja (tehnološko vrijeme)
    Korektivnog održavanja (popravka) – MTTR
    Preventivnog održavanja – MPT
  Vremena zastoja zbog nedostataka logističkih resursa
    Osoblja za održavanje
    Pričuvnih dijelova
    Prostora u radionici (specijalna radna mjesta, EM kavez, …)
    Opreme za održavanje (alati, dijagnostička i druga mjerna, …)
  Administrativni zastoji (zahtjevi, zapisnici, izdatnice, računi…)
  Vremena čekanja (različiti drugi razlozi)

## Slide 33: Upravljanje sustavom održavanja - Upravljanje spremnošću -
Skratiti vremena zastoja u održavanju:
  Aktivno vrijeme održavanja (tehnološko vrijeme)
    Usavršavanje tehnologije održavanja (oprema, obuka...)
  Vremena čekanja i administrativni zastoji
    Suradnja održavatelja s korisnicima tehničkih sustava
    Organizacija sustava održavanja (postupci, upravljanje kvalitetom)
    Informatizacija (programska potpora, umrežavanje i praćenje, …)
  Vremena zastoja zbog nedostatka logističkih resursa
    Informatizacija radi boljeg planiranja i korištenja resursa
    Osiguranje većih količina logističkih resursa (TROŠKOVI?) (radna snaga, oprema, prostor, pričuvni dijelovi…)

## Slide 34: Upravljanje sustavom održavanja - Upravljanje spremnošću i troškovima -
Periodičnost programa održavanja
  Korektivni programi održavanja (popravci)
    Prosječna periodičnost određena pouzdanošću – MTBF
    Razmotriti utjecaj preventivnog održavanja na pouzdanost
      Po potrebi dopuniti preventivne programe!
    Modifikacije i adaptacije – povećati pouzdanost
  Preventivni programi održavanja
    Servisiranja – određuje proizvođač Poštovati!
    Analizirati i razmotriti može li rjeđe? Argumentirati!
    Pregledi – zakonska regulativa (proučiti i držati se propisa!)
    Ima li suvišnih programa, u odnosu na životni vijek?

## Slide 35: 6. Upravljanje sustavom održavanja - Upravljanje kvalitetom - spremnošću i troškovima -
Sustav održavanja utječe na operativnu spremnost i troškove održavanja
Sve odluke o održavanju donositi temeljem:
  Analize utjecaja odluke na spremnost i sigurnost
  Analize utjecaja odluke na troškove održavanja
  … u suradnji s korisnikom tehničkog sustava (želje i mogućnosti)
ZAPAMTIMO:
Kvaliteta održavanja = Visoka spremnost + niski troškovi održavanja
Timski rad i suradnja korisnika, proizvođača i održavatelja
Kvaliteta održavanja  zadovoljstvo korisnika (kupca)

## Slide 36: Ponavljanje
Sastavnice (komponente) sustava održavanja?
Koncepcija – Tehnologija – Organizacija održavanja.
Kako od potreba tehničkog sustava za održavanjem doći do uređenog sustava održavanja?
Potrebe  operacije  programi održavanja  organizacija (razine)
Kvaliteta održavanja i zadovoljstvo korisnika?
Kvaliteta održavanja – korisnik vidi troškove i spremnost sustava
Kako povećati kvalitetu održavanja?
Povećati kvalitetu – smanjiti troškove (cijene!) i povećati spremnost
Kriterij za optimizaciju sustava održavanja?
Efikasnost održavanja – efektivnost u odnosu na troškove
Obostrana korisnost suradnje korisnika i održavatelja?
Obostrana suradnja korisnika i održavatelja korisna – lakše, brže...

## Slide 37: Zaključak
Sustav održavanja u cijelom životnom vijeku opreme
  Koncepcija – Tehnologija - Organizacija
Koncepcija
  Stav korisnika i uvjeti održavanja
  Preferencije politika i ograničenja
Tehnologija održavanja
  Specifična za svaki tehnički uređaj ili sustav
  Preventivni i korektivni programi održavanja
Organizacija održavanja
  Razine održavanja, raspored, procedure, …
Timski rad i suradnja korisnika, proizvođača i održavatelja
TOLIKO ZA SADA!

## Slide 38: Literatura
Blanchard, B.: Logistic Engineering and Management, Prentice Hall, 1992.
Barković, M.: Logistička potpora elektroničkim sustavima (Skripta), Tehničko veleučilište, Zagreb, 2006. (web-izdanje)
Barković, M.: Prilog optimizaciji višenivoiskog sistema održavanja elektronskih sredstava (disertacija), VTŠ KoV, Zagreb, 1989.
Todorović, J.: Osnovi teorije održavanja, Mašinski fakultet, Beograd, 1984.